## Slide 1
NXT: ベーシックステージのコースに沿って走行し、斜面を登り、橋を渡ります。
圧力センサーと旗 : NXT が山頂に到達した時、ON になります。
Spheros : EV3 から逃げ、保護エリアへ行きます。
EV3 : Spheros を追いかけます。
Zumobots : EV3 から Spheros を守るため、保護エリアの 開閉をします。
Webcam : Spheros と Zumobots の位置を観測し、ホスト PC へ画像を送信します。
1. アーキテクト パフォーマンス
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
NXTはライントレースによってトラックを進みます。
NXTは斜面を登って、橋を渡ります。
NXTは圧力 スイッチを動かし、山の頂上に旗を掲げます。
NXTは回転して、下がります。
SpherosはEV3 を逃れて、Zumobotsによって 保護エリアに行きます。
EV3 はSpherosを追いかけます。
Spherosは、閉じているZumobotsのゲートに到着します。
Zumobots オープン
Spherosが入ります。
Zumobots クローズ
4
3
6
1
2
5
☆

## Slide 2
A: モデル構成
B: ハードウェアへの接続
3. 開発プロセスとツール
C:チーム単位での開発
E:モデルのテストと検証
ハードウェア サポート パッケージ
MATLAB と Simulink による自動コード生成
LEGO Mindstorms NXT + EV3
Arduino Mega 2560 (Zumobot)
D: 物理モデルの開発
ハードウェアに対応する low-level なドライバーは MATLAB & Simulink で提供されており、アルゴリズムの開発、検証に集中することができます。
SimMechanics によるNXTの傾斜走行をシミュレーション
MATLAB & Simulink による Zumobot の動線追跡シミュレーション
Simulink Data Dictionary
データや依存関係を管理
Bluetooth でデータログ取得:
GUI を用いて 組込みハードウェア（ロボット）の走行中のデータ収集
External mode:
データの可視化
パラメタチューニング
(ロボット上でモデルの実行中)
ログをとるシグナルを選択
Simulation Data Inspector
各走行データを比較観測
組み込み先とホスト PC との通信は USB を使った TCP-IP
モデル
(Host PC)
Hardware
パラメタチューニング
run-timeデータを取得
Run-time Display
Simulink Projects から
GitHub に接続しソースコントロール
ネットワークグラフ
コンポーネントベースのモデリング 大規模モデルを複数人で分担して開発が可能
Simulink によるグラフィカルプログラミング
Stateflow (ロジックのモデル化)
MATLAB (スクリプト言語、グラフ表示、様々なツール)
Simulink ホストモデル
入力： カメラからの映像 + 通信
出力： 通信
カメラからの映像や通信がソフトリアルタイムで実行できるペースにシミュレーションを設定
Instrument Control Toolbox
Bluetooth を介しての
データの読み書き
Sphero との通信
Computer Vision System Toolbox Image Acquisition Toolbox
ビルトインで提供されている ブロブと特徴検出アルゴリズム
カメラからの映像取得
Simulink モデル
C コード
生成
ハードウェアへ実装
自動コード生成
コンパイル
>> bt = Bluetooth('NXT',1)
>> fopen(bt)
>> fwrite(bt,[2 0 1 155])
>> videoinput()
>> detectSURFFeatures()
>> imshow()
>> plot()
モデルはＰＣホスト上で実行
☆

## Slide 3
文字列
4. 基本構造
1:システム概要
LEGO
Mindstorms
NXT
ホストPC とロボットとの間で Bluetooth の接続を行う
2: メッセージプロトコル
A: 接続通信
B:画像認識視覚データの獲得・処理・解釈
Sphero
1 & 2
memBRAIN
(PC Host)
Zumobot 1 & 2
(Arduino)
ホストPC 上の MATLAB/ Simulink
3: MATLAB / SIMULINK ユーティリティ
1:システム概要
カラーの検知
及びブロブ解析
特徴検出 及び
トラッキング
Sphero1
OHC
(Logitech Quickcam Pro 9000)
Zumobot 2
イメージの
アバター
NXT メッセージ
0
Mail
Message
Len
文字列の長さ (byte単位)
Bluetooth
メールボックス ID
(for data validation)
コマンドのタイプ
(返信の要求)
要求が無い時 = 0
Spheroのメッセージ
デバイスID
コマンド ID
応答する通し番号
文字列
文字列の
長さ (byte単位)
チェックサム
SOP2
<data>
MSRP
SEQ
DLEN
CHK
SOP1
応答
コマンド
SOP2
DID
<data>
CID
SEQ
DLEN
CHK
SOP1
MATLABコードを呼び出す事が可能な
Simulinkのブロック
Zumobot メッセージ
Speed
1 byte: Speed in cm/s
sphero.m
プロパティ:
Color
DeviceName
メソッド:
connect()
roll(speed,angle)
disconnect()
comms.m
メソッド:
Bt.init()
readWrapper()
writeWrapper()
Bt.reset()
通信用に作成されたMATLABクラス
ロボットID 一覧
ZUMO_32B0
ZUMO_329B
NXT
SPHERO_BLUE
SPHERO_ORANGE
2: Spheroのトラッキングアルゴリズム
3: ZUMOBOT トラッキングアルゴリズム
Sphero の青、 オレンジの色を検出
vision.BlobAnalysis
vision.objectTracker
最小ブロブ範囲: 100 ピクセル
実際のイメージ(RGB)
HSVにイメージをコンバート
色相、及び
彩度のしきい値
Spheroの 位置
オレンジを中心に
SIFT機能を備えた最初の領域を検出
最小固有値アルゴリズムで特徴を 検出
Kanade-Lucas-Tomasi法アルゴリズムで位置を
トラック
CentroidsZ
可視化された
特徴点の平均を取る
visiblePoints1
visiblePoints2
平均化
平均化
Zumobot イメージの
特徴検出
青を中心に
>
>
>
>
>
>
Kanade-Lucas-Tomasiによるトラック
Sphero2
Zumobot 1
PC 上でホストのSimulink モデルが走る
NXT 及び Zumobot にて使用
Sphero にて使用
☆

## Slide 4
DETECT!
5. LEGO ロボット 制御アルゴリズム
Tasks
それぞれのタスクは個別に開発され、ソースコントロールの管理下、個別のプロジェクトとして配置されます。
1: モデルの概要
ハードウェア I/O
状態推定
コントローラ
SimulinkModel.slx
ライントレース
バランス制御
山登り
バトル アリーナ
…
LEGO Mindstorms NXT/EV3
上へビルド・ロードされるSimulink® モデル
Utilities in controller
3: 状態推定
Side view
Top view
センサ値から状態値を導出、状態値はバランス制御とライントレースに使用します。
回転角 旋回角 :
全ての状態推定積分動作は、コントローラからのフラグによって 0 初期化します。
GYRO READINGS
= 走行体の傾斜角速度
Gyroセンサー値Read
Encoder値 Read
フィルタリングと
の計算
他の状態値の計算
状態値:
傾斜角 : の積分値に対してローパスフィルタ処理
ENCODER READINGS
= 左モータの回転角 = 右モータの回転角
5: バランス制御
バランサにおいては旋回角の是正は行わないため、 8つの状態量の中で 5つのみ使います。
バランス制御の指令値はライントレースまたは Phi 制御へ加えられます。
K ： 1x5 行列
K は各タスクで決定され、毎時間ステップごとに変更されます。
PWM 指令値は -100 ～ 100 で、両輪（左右）で同じ値です。
バランサにおいて 状態値を選択
状態フィードバック 制御
バッテリー電圧によるスケーリングと 飽和処理
start
end
4: 旋回角(Phi)制御
Phi 制御は以下の時に使用します :
ラインがない時
ライントレースが困難な時
上記の2の場合、Phi制御とライントレースを重み付き平均にて組み合わせて使用。
状態値 の取得
比例フィードバック 制御
バッテリー電圧によるスケーリングと 飽和処理
start
end
6: 斜面の検知
Impact:
斜面と山頂は異なる環境のため、それぞれの衝突の影響は別々に決定します。
斜面の状況:
薄い素材・緩やかな衝撃
山頂の状況:
傾斜が変化・衝撃なし
Where,
PD 制御:
A: 光処理
B: ゾーントラッキング制御
ゾーントラッキング:
走行体の移動距離と角度に基づいて決定
ライトセンサ値
ライトセンサ値の正規化:
競技の実環境における白色・黒色の値に基づいて決定
2: ライントレース
移動に伴う走行体の状態遷移
7: EV3 アルゴリズム
EV3 のライトセンサを使っての Sphero LED からの EV3 の起動
誤検出を防ぐため、カラーセンサデータの 100 点移動平均を取ります。
誤検出
オブジェクト検出
衝突の際の値は Bluetooth で測定したデータにより決定
EV3 Brick 1
EV3 Brick 2
ライト センサ
  尻尾
☆

## Slide 5
現在の
座標
(xc, yc)
6. 他ロボットで使用している制御アルゴリズム
ハードウェア:
A: ZUMOBOT
B: SPHERO
システムの概要:
ライトセンサ
シーケンス概略図:
Host
COMM+VISION
Sphero 1
Sphero 2
ZumoBot 1
ZumoBot 2
セーフゾーンに侵入
ゲートに到着
ゲートへ到着
セーフゾーンに侵入
オープンしている
ゲートへ移動
ゲートのオープン
セーフゾーンに侵入
ゲートのクローズ
ゲートクローズ中
セーフゾーンで
待機
ゲートの Spheros
ゲートの
オープン
オープンしている
ゲートへ移動
ゲートのオープン
ゲートの
Spheros
セーフゾーンへ
侵入
セーフゾーンで
待機
ゲートのクローズ
ゲートクローズ中
V
現在の方向
ターゲット
の方向
ターゲットへの
制御された方向
システムの概要:
DETECTION:
If r<25 pixels
i番目のターゲットへ到達
Else
(V,) の調子
i番目のターゲットの座標
(xi, yi)
1
2
3
x
y
関心領域(ROI)
Sphero
スタート位置
画像認識視覚データの獲得
と処理
ROI内のSpherosを検索
@ X1
ターゲット?
発見
未発見
Sphero 開始
@ X2
ターゲット?
X1 への
(V, )調整
y
N
X2への
(V, )調整
N
ゲートはオープン?
y
ゲートオープン
指令送信
y
@ X3
ターゲット?
X3への
(V, )調整
N
N
ゲートオープン待機
終了
y
i番目のターゲット
の座標
(xi, yi)
r
Xi
画像認識なしの
開ループ制御
画像認識視覚を
使用した
閉ループ制御
開ループ制御
(V, )
RGB 640x480
V: 速度 [ 0 ~ 255 ]
: 角度 [ 0 ~ 360 ]
制御アルゴリズム:
現在の座標
(xc, yc)
Sphero 制御
アルゴリズム
ROBOT COMMAND
cmd
ロボットが早く進みすぎた場合、速度を遅くする
± 150 deg/sの範囲に
角速度を制限
PD コントローラ
cmd
e
de/dtは離散時間微分
により推定
誤差計算
e
sens
制御アルゴリズム
誤差計算
PD コントローラ
ロボットへの
指令
cmd
e
sens
s1
s2
s3
s4
s5
s6
ライトセンサの生データ
0
1
1
0
0
0
ライン検知の
真偽判定
p
p1
p2
p3
p4
p5
p6
センサー位置との乗算
誤差計算
p2 + p3
☆